1. Изменения и  дополнения к проектной декларации ЗАО «Завод ЖБИ-3» на объект капитального строительства: «Жилой дом ГП-5 с объектами соцкультбыта в квартале «Д» мкр. «Тура» в районе озера Оброчное в г.Тюмени, расположенного по адресу Тюменская область, г.Тюмень, жилой район «Тура», район оз. Оброчное от 25.07.2014 года, опубликованной в газете Квартирный вопрос № 31 (891) 28 июля 2014 года  и размещенной на сайте ЗАО «Завод ЖБИ-3» www.jbi-3.ru.

# В раздел  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

П. 4.Читать в следующей редакции:

Местоположение объекта строительства:

-Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Тура». район оз. Оброчное;

- этажность здания 18-этажей, в том числе: цокольный этаж-1, технический  этаж-1;

- количество  жилых секций -1;

- площадь жилого здания – 9270,13 кв.м.

- общая площадь нежилых помещений -321,49 кв.м.;

- строительный объем -32988,15 куб.м., в  том числе подземной  части -1861,51 куб.м.

С инженерными сетями.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Фундаменты –монолитные  железобетонные ростверки,  на свайном основании объединенные сверху железобетонной плитой из бетонной  смеси БСТ В25 П2F100 W6 по ГОСТ7473-2010,армированной  отдельными стержнями из стальной арматуры.

Наружные стены  –трехслойные железобетонные панели заводского  изготовления на гибких связях толщиной 400мм по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3»

Внутренние стены –сборные железобетонные  однослойные панели заводского  изготовления толщиной 160 мм, по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3», из стеновых полнотелых камней  КПР-ПР-39-75-1300 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки  М50 с армированием сетки.

Перегородки: толщиной 80мм сборные железобетонные однослойные панели заводского  изготовления по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3», толщиной 70мм-типа С361 KNAUF из листов ГВЛ толщиной 12,5 мм на  металлическом каркасе.

Шахты лифтов из сборных железобетонных однослойных панелей заводского изготовления толщиной 100мм по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3».

Вентблоки - сборные железобетонные по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3».

Перемычки-сборные железобетонные по серии1.038.1-1 в 1.2.

Перекрытия и покрытия  – сборные  железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм, выпускаемые по непрерывной технологии  по ГОСТ 9561-91.

Балконные плиты – монолитные железобетонные толщиной 120мм,из тяжелого  бетона В25.

Лестницы- сборные железобетонные марши по альбому 83-05.02-ИЖ серия «Юбилейная» и площадки по серии 83 раздел10.4-8.2.

Лифты –пассажирский и грузовой, грузоподъемностью 630кг 1000 кг.

Кровля – плоская малоуклонная с  внутренним  организованным водостоком, с устройством гидроизоляционного ковра из двух слоев наплавляемого гидроизолчционного  материала Техноэласт –ЭКП и Техноэласт ЭПП по ТУ 5774-003-00287852-99.

Окна офисных помещений – из ПВХ профилей с заполнением однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Окна и балконные двери –из ПВХ профилей с з двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Остекление балконов –алюминиевая витражная система с одинарным  остеклением.

Ограждения балконов – металлические индивидуальные, высотой 1,2 м.

Двери металлические по ГОСТ 31173-2003,деревянные по ГОСТ 24698-81, из алюминиевых профилей по ГОСТ 23747-88, противопожарные –металлические сертифицированные.

2. Изменения и  дополнения к проектной декларации ЗАО «Завод ЖБИ-3» на объект капитального строительства: «Жилой дом ГП-6 с объектами соцкультбыта в квартале «Д» мкр. «Тура» в районе озера Оброчное в г.Тюмени, расположенного по адресу Тюменская область, г.Тюмень, жилой район «Тура», район оз. Оброчное от 07.08.2014 года, опубликованной в газете Квартирный вопрос № 33 (893) 11 августа 2014 года  и размещенной на сайте ЗАО «Завод ЖБИ-3» www.jbi-3.ru.

# В раздел  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

П. 4.Читать в следующей редакции:

Местоположение объекта строительства:

-Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Тура». район оз. Оброчное;

- этажность здания 18-этажей, в том числе: цокольный этаж-1, технический  этаж-1;

- количество  жилых секций -1;

- площадь жилого здания – 9282,06 кв.м.

- общая площадь нежилых помещений -321,49 кв.м.;

- строительный объем -32988,15 куб.м., в  том числе подземной  части -1861,51 куб.м.

С инженерными сетями.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Фундаменты –монолитные  железобетонные ростверки,  на свайном основании объединенные сверху железобетонной плитой из бетонной  смеси БСТ В25 П2 F100 W6 по ГОСТ 7473-2010,армированной  отдельными стержнями из стальной арматуры.

Наружные стены  –трехслойные железобетонные панели заводского  изготовления на гибких связях толщиной 400мм по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3»

Внутренние стены –сборные железобетонные  однослойные панели заводского  изготовления толщиной 160 мм, по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3» из тяжелого бетона класса  В25.

Внутренние стены толщиной 90мм - из стеновых полнотелых камней  КПР-ПР-39-75-1300 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе марки  М50 с армированием сетки.

Перегородки: толщиной 80мм сборные железобетонные однослойные панели заводского  изготовления по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3» из тяжелого бетона класса В12,5, толщиной 70мм-типа С361 KNAUF из листов ГВЛ толщиной 12,5 мм на  металлическом каркасе.

Шахты лифтов из сборных железобетонных однослойных панелей заводского изготовления толщиной 100мм по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3» из тяжелого бетона класса В25.

Вентблоки - сборные железобетонные по серии «ТУРА 20.12» ЗАО «Завод ЖБИ-3».

Перемычки-сборные железобетонные по серии1.038.1-1 в 1.2.

Перекрытия и покрытия  – сборные  железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм, выпускаемые по непрерывной технологии  по ГОСТ 9561-91.

Балконные плиты – монолитные железобетонные толщиной 120мм,из тяжелого  бетона В25.

Лестницы- сборные железобетонные марши по альбому 83-05.02-ИЖ серия «Юбилейная» и площадки по серии 83 раздел10.4-8.2.

Лифты –пассажирский и грузовой, грузоподъемностью 630кг 1000кг, изготовитель ОАО Карачаровский механический завод.

Кровля – плоская малоуклонная с  внутренним  организованным водостоком, с устройством гидроизоляционного ковра из двух слоев наплавляемого гидроизолчционного  материала Техноэласт –ЭКП и Техноэласт ЭПП по ТУ 5774-003-00287852-99.

Окна цокольного этажа (офисных помещений) – из ПВХ профилей с заполнением однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Окна и балконные двери жилой части здания  –из ПВХ профилей с з двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Остекление балконов –алюминиевая витражная система с одинарным  остеклением.

Ограждения балконов – металлические индивидуальные, высотой 1,2 м.

Двери наружные и тамбурные -металлические по ГОСТ 31173-2003 и деревянные по ГОСТ 24698-81, внутренние в тамбурах - из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88, противопожарные –металлические, сертифицированные.

Генеральный директор ЗАО «Завод ЖБИ-3»                     		В.П.Соловьев

01.09.2014г.